## Slide 1: 전통주거건축과 목재
박미린 신경희 류종호 서진혁

## Slide 2
1.전통가옥의 특징
2. 한옥의 이해
3. 결구법
4. 한옥의 아름다움
목 차

## Slide 3: 전통 가옥의 특징

## Slide 4
공간조성 및 구성
궁극적인 심미감 만족
자연과의 순응 및 조화
건축조형예술
전통 가옥의 특징

## Slide 5
전통 가옥의 특징
- 자연 환경에 대한 순응과 적응 , 자연상태 그대로 보전
- 자연을 고려하여 건물의 경관을 조화
- 시각적으로 건물전체에 안정감을 줌.
건축과 목재 문화

## Slide 6: 한옥의 이해

## Slide 7
한국의 전통양식. 주거형태
환기와 온, 습도조절
원적외선 방출, 방사선 차단
소나무를 많이 사용
한옥의 이해

## Slide 8
목조건물의 기본구조
- 대량식(擡梁式), 정간식(井幹式) 및 천두식(穿斗式)으로 대별
- 대량식 구조는 기둥을 세우고 보를 얹어 골조를 이루는 방식
- 정간식은 일명 귀틀집으로 불리는 것으로서 산간지역의 민가에만 분포
한옥의 이해
대량식 목구조
정간식 구조

## Slide 9
천두식 가구는 기둥을 조밀하게 세우고 머리에 천방(穿枋)과 두방(斗枋)을
끼워 결구하는 방식.
- 소나무, 전나무, 느티나무, 참나무 등을 많이 사용
성장이 멈춰 재질이 단단하고 빛깔이 고운 태백산 적송과 춘양목좋음.
한옥의 이해

## Slide 10
한옥의 이해

## Slide 11
보 : 마룻대와 수직방향 으로 연결
도리: 마룻대와 같은방향 으로 연결
마룻대: 지붕의 꼭대기중심에 자리잡음
서까래를 걸기위한 나무
서까래 : 지붕을 덮을수 있도록 비스듬히
세운나무(편백)
기둥 : 지붕을 받치는 목재
인발 : 기둥과 기둥 사이 끼우는 나무로 벽의 뼈대
한옥의 이해

## Slide 12: 결구법

## Slide 13: 결구법
재료의 결구는 건축물을 이루는 각 부재를
짜맞추는 일

## Slide 14
결구법의 종류
이음 : 두 개 이상의 부재를 길이방향으로 이어 연결
하는 것
맞춤 : 두 개 이상의 부재를 서로 직교 또는 경사각으로
접합하는 것
붙임(쪽매): 두 개 이상의 부재를 섬유방향으로 평행하게
연결하는것
결구법

## Slide 15
이음
방향 | 수평재와 수평재의 이음- 수평이음 수직 재와 수직재의 이음- 수직이음 | 
위치 | 열 심장 이음 공간 이음 밑 받침 이음 | 심장이음은 소재의 중심부에서 수평재를 이어 대는 방법으로 수직 하중의 전달이 명확한 것
 |  | 공간이음은 특수 한 상황 상부에서 오는 하중이 전혀 고려되지 않을때 사용하는 기법.
 |  | 밑 받침 이음은 지지재의 상부에 위치하여 활용함.
타부재 | 쐐기, 산지, 촉, 이음판, 은장등과 같은 것에 의한 방법 | 

## Slide 16
갈퀴이음: 부재를 갈퀴처럼 만들어 잇는 방법
맞댄이음 : 단순하게 평평한 부재끝을 맞대어 연결하는 방법
맞장부이음 : 부재에 장부를 만들어 잇는 방법
반턱이음 : 턱을 반씩 잇는 방법
이음

## Slide 17
맞춤
끼움법에 의함 | 통끼움 | 턱끼움 | 장부끼움
 | 한쪽부재에 다른 부재의 전체가 들어 갈수있는 홈을 파서 결구 | 홈을파고, 끼움 부재에는 턱을 깍아 접합 | 기둥에 끼움 할때 주로 이용
짜임기법에 의함 | 턱짜임 | 사괘짜임 | 연귀짜임
 | 두 부재에 모두 턱을 만들어 서로 직각되거나 경사지게 물리게 함 | 보 머리, 또는 보 방향 첨차 를 십자형으로 짜임 | 직각이나 경사로 교차되게 서로 45 ° 또는 맞닿는 각도의 반으로 빗잘라대는 맞춤기법

## Slide 18
맞춤
가름장 맞춤 : 가운데를 도려 내어 두 갈래로 갈라지게 한 장부
반턱맞춤 : 위의부재가 업힐장 아래부재 받을장 (기둥,모서리사용)
사개맞춤 : 기둥머리에 사용
기둥의 터진부분에 4개
사분턱맞춤 : 부재가 4개 겹쳐져 맞추어지는 것

## Slide 19
붙임(쪽매)
결구에 의한 부분 | 이음법과 달리 널 옆면을 소형이나 중형의 켤 톱으로 자르거나 대패질 을하여 서로 맞대어 결구
혀에 의한 부분 | 부재 옆면과 홈을 만들고, 동일 재질이나 다른 재질의 나무로 혀를 만들고. 연결되는 두 널 부재의 옆면에는 홈을 만들어 붙임
타부재의 보강 | 결구 부분의 형태나 혀에 따른 붙임이 갖는 단점을 타 부재로 보완

## Slide 20
가름장 맞춤 : 가운데를 도려 내어 두 갈래로 갈라지게 한 장부
빗쪽매
반턱쪽매
내림주먹장붙임

## Slide 21: 한옥의 아름다움

## Slide 22
- 소박한 우리의 정서 표현
- 쾌적한 주거환경
- 환경친화형 생태 건축물
자연경관과 잘 어우러진
한옥 - 양동마을
목조주택으로서 한옥의 미학

## Slide 23
전통적인 한옥 인테리어와 현대도시주택 유형이 융합
전통 + 현대의 아름다움 조화
한옥의 아름다움

## Slide 24
한옥의 두 얼굴
– ‘디어 프렌즈’
평일엔 작업공간 으로
주말에는 카페로 변신하는 디어 프렌즈.
기존한옥 설계의 틀을 깨고, 높은 대지를 활용해 전망 좋은 테라스와 지하에 카페 공간을 만들어 낸 것.

## Slide 25: 전주한옥마을
건축과 목재 문화