## Slide 1: 바닥재와 우리 생활
6조
이시영 신민석 서동교

## Slide 2: 목차
마루판의 정의
마루판의 종류
마루판의 개선▪보완 점
마루판의 관리방법
안전한 바닥재 고르는 방법

## Slide 3: 마루판 정의
바닥위에 시공되는 판상의 재료.
대개 합판, MDF, PB 기재 위에 강화 수지 필름을 접착하거나 천연단판을 오버레이하여 도장 처리한 제품

## Slide 4: 마루판의 히스토리

## Slide 5: 마루판의 히스토리

## Slide 6: 마루판의 종류
원목마루
강화마루
합판마루
강마루(합판마루)
대나무마루
옻칠마루
온돌마루

## Slide 7: 마루판의 종류 – 원목마루
원목마루란?
  천연 원목재료를 사용하여 품격 있는 질감을 낼 수 있는 바닥재.
제조방법
  문자 그대로 천연원목을 이용하여 가공한 마루로서 일반적으로 원목 부위의 두께가 5mm이상인 것을 일컬음.
시공방법
  시공 바닥면에 접착제를 도포하고 그 위에 마루를 결합하여 부착 시공.

## Slide 8: 마루판의 종류 - 강화마루
강화마루란?
  목분을 접착제와 섞어서 판모양으로 만들어 표면에 비닐종류의 시트지 붙인 바닥재.
제조방법
  톱밥을 접착제와 혼합하여 압축시킨 나무판(MDF)에 나무무늬를 인쇄한 뒤 그 위에 멜라민을 여러 겹 코팅해 강도를 높인 기능성 마루.
시공방법
  바닥 면에 접착제를 도포하고 그 위에 마루를 결합하여 부착시공.

## Slide 9: 마루판의 종류 - 합판마루
합판마루란?
  얇은 합판을 여러 겹 붙인 후 원목에서 얇게 잘라낸 무늬목을 붙이고 도장처리한 바닥재.
제조방법
  합판용 목재를 얇게 켜서 가로 세로로 엇갈리게(cross) 놓아 합판부를 만들고 그 위에 얇게 켠 천연무늬목을 입혀 만듬.
시공방법
  시공 바닥면에 접착제를 도포하고 그 위에 마루를 결합하여 부착시공.

## Slide 10: 마루판의 종류 – 강마루(합판마루)
강마루란?
  온돌마루와 강화마루의 장점만을 차용한 새로운 마루로 온돌마루의 합판부 제조과정과 같고, 강화마루와 같이 화학 멜라민 필름을 입혀 만든 바닥재.
제조방법
  합판마루(일반)의 합판부 제조과정은 같으나 그 위에 강화마루 제조 시 사용되는 원목 무늬를 인쇄한 종이를 붙인 후 화학 멜라민 수지를 입혀 만듬.
시공방법
  시공 바닥면에 접착제를 도포하고 그 위에 마루를 결합하여 부착 시공.

## Slide 11: 마루판의 종류 – 대나무마루
대나무마루란?
  보통 그 직경이 12~16 cm이상, 굵은 대나무들을 벌목하여 굵은 대나무 중에서도 아랫쪽 굵은 부분으로 만든 바닥재.
제조방법
  천연 대나무를 쪼개어 두께 3mm이상으로 다듬은 후 가로 세로 방향으로 놓고 집성함.
시공방법
  시공 바닥면에 접착제를 도포하고 그 위에 마루를 결합하여 부착 시공.

## Slide 12: 마루판의 종류 – 옻칠마루
옻칠마루란?
  기존의 마루에 옻칠을 더해 고급스러움과 여러가지 효과를 나타내는 바닥재.
제조방법
  새집증후군의 주범으로 꼽히는 포름알데히드 방산량이 0.3mg 이하인 수퍼 E0급 목재(하판 : 열과 습도에 강한 자작나무) 위에 옻칠 멀티 코팅으로 조합한 마루 제품.

## Slide 13: 마루판의 종류 – 온돌마루
온돌마루란?
  합판구조가 강화마루와는 달리 얇은 합판을 가로 세로로 서로 엇갈리게 겹쳐 부착하였고 표면을 얇게 켠 천연무늬목을 입힌 마루.

## Slide 14: 마루의 장단점
 | 원목마루 | 강화마루 | 합판마루 | 온돌마루
장점 | ▪ 열전도율이 우수함. ▪ 장기 사용에 따른 표면 손상시 샌딩작업 후 표면 코팅을 하여 재사용 가능. | ▪ 외부충격에 상대적으로 강함. ▪ 가격이 비교적 저렴함. ▪ 시공이 간편함. ▪ 디자인의 다양성. | ▪ 원목의 질감을 느낄 수 있음. ▪ 열전도율이 우수함. ▪ 우수한 보행감. | ▪ 열전도율이 우수함 ▪ 수분으로 인한 뒤틀림 현상이 덜한다.
단점 | ▪ 수분에 장기 노출 시 피해가 우려. ▪ 가격이 비교적 비쌈. ▪ 외부 충격에 약함. | ▪ 수분에 장기 노출 시 상대적으로 아주 민감함. ▪ 열전도율이 많이 떨어짐. ▪ 뒤틀림 현상이 생길 수 있음. ▪ 호흡기 질환이나 민감한 피부에 알러지증상을 일으킬 수 있음. | ▪ 수분에 장기 노출 시 피해가 우려됨. ▪ 외부 충격에 쉽게 합판 표면층이 드러남. ▪ 표면 손상시 보수가 어려움. ▪ 내구성이 약함. | ▪ 구조층이 얇은 합판과 나무판이므로 찍힘이나 스크레치에 약하며 찍힘이 심할 경우 합판층이 드러날 우려가 있다. ▪ 표면 손상시 보수작업이 어렵고 철거비용이 많이 든다.

## Slide 15: 마루의 개선 보완방법
나비잠(돌마루)
  나무가 화석으로 변형된 희토광물(稀土鑛物) 신소재인 돌(石)을 활용하여 나무(木) 재질처럼 부드럽게 탄생된 친환경 돌마루.
  탱크가 지나가도 끄덕 없는 초강도를 지닌 특성으로 시공 바닥면에 접착제를 전혀 사용하지 않고 마루 이음새를 고무망치부터 쇠망치까지 마루 이음새를 두들겨가며 간편하게 시공.

## Slide 16: 마루의 개선 보완방법
장점 | ▪ 타바닥재의 취약점(수축, 팽창, 들뜸, 긁힘, 눌림 등)을 보완한 물, 습기, 온도 에 변형이 거의 없는 돌가루로 만든 나비잠(Nabizam)은 향균(곰팡이 제거) 효과. ▪ 유해 물질(새집증후군, 헌집증후군, 아토피균 등) 제거와 탈취효과가 있으며, 타사 제품처럼 접착제를 일체 사용하지 않는 DIY(조립) 방식으로 만들어 파동 이 적어 층간 소음차단(차음) 기능이 있고, 천연 희토광물(稀土鑛物)을 이용한 신소재 개발로 열전도율이 빠르며 일정한 바닥 온도를 유지. ▪ 돌가루 재생된 나비잠(Nabizam)은 난연재로 불에 강하여 화재 발생시 유독가 스 무배출. ▪ 음이온이 발생하는 친환경 나비잠은 쾌적한 환경과 건강에 좋은 산소공급을 원활.
단점 | ▪ 원자재가 돌(石)이기에 마루 무게가 다소 무겁다는 점을 들 수 있다.

## Slide 17: 마루의 관리방법
나무제품은 물과 상극이므로 물, 우유, 기름류 등은 신속히 마른 걸레로 닦아준다.
청소시 먼지나 오물들은 진공청소기로 제거한 후 마른걸레로 닦아준다.
가구 밑부분에는 흠집을 방지하기 위하여 바닥 보호재(부직포 등)등을 깔아준다.
무거운 가구나 집기 이동시 반드시 카페트, 담요등을 이용하여 이동시킨다.
모래, 흙, 먼지등의 오물등의 이물질 유입을 방지하기 위해 현관 앞에 패드를 깔아준다.
물 사용이 많은 주방, 화장실 앞에 패드를 깔아준다.

## Slide 18: 안전한 바닥재 고르는 방법
첫째. 포름알데히드 방출량이 적은 친환경자재인증마크를 확인한다.
  포름알데히드 방출량에 따른 등급
  E0 ~ E1 을 추천.
둘째. 접착제 사용 여부 및 안전성을 확인한다.
셋째. 기능성 바닥재의 경우 아이나 아토피, 알레르기 질환 여부에 따라 상황에 맞게 구입한다.

## Slide 19: 감사합니다~